## Slide 1: TBOX设备简介
单击输入您的封面副标题

## Slide 2: 概述
TBOX是由赛格威科技有限公司自主研发的车联数据采集终端，支持4G网络、蓝牙连接，适用于赛格威全地形车。
车联网
TBOX
APP
Bluetooth
4G

## Slide 3: TBOX外围硬件
MCU
BLE
连接手机app
4G
连接云平台
GPS
获取车辆位置
SD卡&Flash
车辆数据与存储
IMU
车辆姿态
ADC
油量、电量采集
uart
uart
can
adc
uart
i2c
spi
sdio
CAN
车身can、动力can
MAG
车辆朝向

## Slide 4: TBOX功能拆分
1、BLE
1）、使用公司自研ble模块，TBox、ble、app使用nbbus内存控制协议实现透传通信。
2）、app显示车辆实时数据、历史轨迹、曲线等信息。
3）、app对车辆进行实时控制：开关机、挡位调节、助力调节等。
4）、联网烧录一机一密，实现app扫码自动配对。
5）、实现手机接近自动解锁功能

## Slide 5: TBOX功能拆分
1、4G
1）、4G采用移远EC20/EC25模组。
2）、使用AT指令+MQTT协议，采用一机一密连接九号云平台。
3）、实时数据上传与断网补发功能
包括仪表数据、车辆位置、发动机数据、电机数据、BMS数据、报警数据、
故障码、各器件PN码等
3）、app显示车辆实时数据、历史轨迹、曲线等信息。
4）、app对车辆进行实时控制：开关机、挡位调节、助力调节等。
5）、实现OTA功能与OTA转发功能（升级TBox、升级Ble、升级仪表）

## Slide 6: TBOX功能拆分
1、GPS+磁罗盘
1）、GPS采用和芯星通模组。
2）、GPS实时获取车辆的经纬度、海拔、车速、里程、航向等信息。
3）、磁罗盘实时检测地磁方向
4）、GPS与磁罗盘数据进行融合，获取精确的车头朝向。
车辆高速运行时，GPS航向数据准确；车辆静止时，GPS航向数据则无参考价值
磁罗盘能准确反映地磁方向，但未校准前地磁数据没有参考意义。
两者融合能在app的地图上精确的显示车头朝向。
5）、GPS数据采用100m定点上报与转弯上报，保证轨迹的平滑，同时更节省流量
5）、车辆异动报警

## Slide 7: TBOX功能拆分
1、ADC采集
1）、油量与电瓶电量采集
计算当前油量、百公里油耗、本次油耗；油量过低报警
实时检测电瓶电量、电量过低报警
2）、根据电瓶电量进行低功耗设计（关机20min后进低功耗）
电量>=11V，TBox保留4G远程唤醒、蓝牙接近唤醒、钥匙唤醒、RTC定时唤醒、震动唤醒。
电量<11V，TBox保留蓝牙接近唤醒、钥匙唤醒、RTC定时唤醒。
电量<10V，TBox钥匙唤醒。

## Slide 8: TBOX功能拆分
1、SD卡与Flash
1）、存储用户设置、车辆参数、车辆状态等
存储车辆车型、PN码、车辆一机一密、激活状态、磁罗盘校准参数等
存储用户设置（挡位设置、eps设置等），掉电不丢失
存储需要断网补发的数据（轨迹数据、曲线数据等）
log存储，在需要调试时可以通过指令打印出来，方便调试
OTA与IAP升级时固件暂存

## Slide 9: TBOX功能拆分
1、IMU姿态检测
1）、震动唤醒、震动报警
用于防拖、放盗
2）、撞车报警、侧翻报警
TBox检测到车辆撞车或侧翻时，会立即将报警信息上传云平台，平台以短信或电 话形式联系紧急联系人。

## Slide 10: 功能特点
实时数据采集
  行驶里程
  充电详情
  发动机数据（转速、发动机功率、扭矩、百里功耗）
  数据曲线（功率、速度、加速度、扭矩、海拔）
异常报警提醒
  电池：满电、电量过低、充电电压异常
  油量过低
  翻车提醒
  撞车提醒
车辆定位
  车辆异动
远程车辆控制
  感应解锁
  档位设置
  EPS设置
  能量回收设置
OTA升级功能

## Slide 11: 撞车提醒
TBOX监测到撞车后，立即通过短信通知紧急联系人。确保司机的人身安全

## Slide 12: 技术参数
基本参数 | 
尺寸（L*W*H） | 85mm*85mm*43mm
输入电压 | DC：12V
工作功耗 | 12V@250mA
低功耗功耗 | 12V@8mA
防护等级 | IP67
工作温度 | -30℃~+85℃
存储温度 | -40℃~+85℃
通信参数 | 
无线通信模块 | LTE CAT4/UMTS/EGPRS
BLE | 支持
其他参数 | 
GPS | 支持
短路保护 | 支持
反接保护 | 支持